## Slide 1: LED Cube
G14 李承哲, 張景洋, 朱祐麟, 劉世文

## Slide 2: 系統功能與原理說明
功能
  藉由UART接收使用者輸入的mode
  透過mode亮特定預設的pattern，使特定的LED燈亮起
原理說明
  將每一led燈的正極與cube直條的部分焊接，再將每一直條接至PIC18F
  將每一負極與cube橫條的部分焊接，再將每一層接至PIC18F
  透過正極與負極腳位的電位控制，亮特定直條上的特定一顆(層)LED燈
  使用短暫的delay切換不同的LED燈來達到視覺暫留顯示 特定pattern的效果

## Slide 3: 系統使用環境及對象
使用環境
  任何擺設環境皆可，觀賞用
對象
  0-999歲的一般人

## Slide 4: 系統完整架構圖、流程圖、電路圖、設計
架構圖

## Slide 5: 系統完整架構圖、流程圖、電路圖、設計
流程圖

## Slide 6: 系統開發工具、材料及技術
開發工具
  MPLAB X IDE v5.20
材料
  LED燈 * 125
  74HC595 * 1
  公對公杜邦線 * 40
  焊錫 100g 0.8mm * 1
  銅線 * 2捲
  PB板 * 3
  膠帶 * 1捲
  焊槍 * 1
  PIC18F4520 * 1
  麵包板 * 1

## Slide 7: 系統開發工具、材料及技術
技術
  焊接
  C語法
  UART(含CCP, Timer, ADC)
  Interrupt
  Shifter
  美工

## Slide 8: 周邊接口或Library及API使用說明
無

## Slide 9: 實際組員之分工項目
李承哲: 焊接, 基礎程式架構, 企劃書撰寫
張景洋: 焊接, 零件處理, 功能實作, 企劃書撰寫
朱祐麟: 零件處理, 功能實作, 簡報製作
劉力文: 程式發想, 功能實作

## Slide 10: 遇到的困難及如何解決
焊接不易，腳位接觸不良
  一個個燈除錯
Pin腳容易打架
  一個個腳嘗試
原始碼
  https://github.com/dodo920306/MICROPROCESSOR-PRINCIPLES-AND-APPLICATIONS/tree/main/final_project.X
影片
  https://youtu.be/R5EnkSPM0XY